## Slide 1: ネットワークの設計
jp
example1.jp
上位ドメイン
user1用
user2用
アドレス：192.168.56.101
ホスト名：host1
ドメイン：example1.jp
アドレス：192.168.56.102
ホスト名：host2
ドメイン：example2.jp
アドレス：192.168.56.100
ホスト名：host0
ドメイン：jp
example2.jp

## Slide 2: ホストオンリーアダプター
仮想
スイッチ
ホスト
ホストオンリーアダプター
192.168.56.1
仮想NIC
192.168.56.101
DHCP
サーバー
ネットワーク 192.168.56.0/24
host1.example1.jp
仮想
マシン

## Slide 3: NAT
仮想NIC
仮想NIC
デフォルト
ゲートウェイ
ホストから仮想マシンに接続できない
仮想
マシン
ホスト
仮想
スイッチ
NAT
物理NIC
外部ネットワーク

## Slide 4: Webサーバー動作の流れ
Webサーバー
Webブラウザー端末
①
⑥
WebブラウザーでURLを入力
URLにあるホストのIPアドレスをDNSに問い合わせ
DNSサーバーからIPアドレスを取得
Webブラウザーからコンテンツをリクエストする
コンテンツを取得する
コンテンツがWebブラウザーに表示される
・・・・・・・・
・・・・・・・・
コンテンツ
②
③
④
⑤
DNSサーバー
Notes: 5-2 Webサーバーの概略

## Slide 5: DNSは階層型データベース
example1
example2
・・・
www
mail
・・・
トップドメイン
サブドメイン
レコード
Webサーバー：www.example1.jp
メールサーバー：mail.example1.jp
jp
各階層で受け持ちの ゾーンを管理
サブドメイン化＝下位の階層への権限委譲
レコード＝自ゾーンに 属するホストの情報
Notes: DNSのサーバーのツリー
不足分追加

## Slide 6: 名前解決と再帰問い合わせ
DNSキャッシュサーバー
DNSコンテンツサーバー
www.example2.jpのIPを問い合わせ
www.example2.jpの IPは192.168.56.102
jp
example2
www
.
①
②
③
④
⑤
Notes: 図 DNSを使った名前の問い合わせ
不足分追加

## Slide 7: 実習環境での名前解決
jp
example2
アドレス：192.168.56.101
②
④
①
Webブラウザーに"www.example2.jp"を入力する
WebブラウザーがLinuxシステムの リゾルバに問い合わせして、 リゾルバはresolv.confファイルに 書かれたDNSサーバーに問い合わせする
example2.jpゾーンのネームサーバー情報（NSレコード）を参照する
example2.jpのネームサーバー情報を取得して、受講生マシンに返答する
“192.168.56.102”のDNSサーバーにwww.example2.jpのIPアドレスを問い合わせする
www.example2.jpのIPアドレスを取得 する
・・・・・・・・
・・・・・・・・
jp.zone ファイル
③
⑤
アドレス：192.168.56.100
ドメイン：jp
アドレス：192.168.56.102
ドメイン：example2.jp
⑥
端末
Notes: 図 名前の問い合わせでやり取りされるデータ
ドメインゾーンに変更する？

## Slide 8: chroot機能
BINDのchroot機能を利用すると、namedからは枠線で囲った部分までしかアクセスできなくなります。
/
bin
dev
named
chroot
dev
etc
var
var
etc
Notes: 図 4-1:bindが見える範囲

## Slide 9: メール配送の基本的な仕組み
mailサーバー
mail.example1.jp
192.168.56.101
mailサーバー
mail.example2.jp
192.168.56.102
example1
example2
mail
mail
①メール送信
②メール転送
④メール読み出し
③メール受信
Notes: mailコマンド送受信

## Slide 10: Thunderbirdでのメール送受信
STMPメールサーバー
IMAPメールサーバー
Thunderbirdでメールを書く
メールを送信（SMTP認証）
user1のSMTPサーバーからuser2のSMTP/IMAPサーバーにメール転送（SMTP）
user2が自分のアカウントのメールボックスのメールを受信（IMAP）
メールをThunderbirdで表示
①
⑤
user1端末
user2端末
②
③
④